## Slide 1
موضوع:
آشنایی با ابزار سنتز Design Compilerو نحوه سنتز مدار توسط آن
به نام خدا
تهیه و تنظیم: سمانه رضائی samaneh.rezaie74@gmail.com

## Slide 2
ابزار Design Compilerابزاری است که برای سنتز طراحی های ما در زبان های Verilogو VHDLمورد استفاده قرار می گیرد. طرحی که ما به زبان سخت افزار پیاده سازی می کنیم، توسط این ابزار به سلولهای استاندارد کتابخانه های استانداردی سنتز می شود. اگر عملیات سنتز به درستی صورت گیرد، تغییری در عملکرد آن بوجود نخواهد آمد. فقط طراحی ما شامل یک سری instance از سلولهای کتابخانه مورد نظر خواهد شد. طرحی که به درستی سنتز شود یا به عبارتی سنتز پذیر باشد را در واقعیت با استفاده از سلولهای استاندارد، می توان ساخت. بسته به طراحی ما ابزار سنتز می تواند طرح بزرگ و پیچیدهی ما را ساده و بهینه کند، یا اینکه طرح ساده ما را پیچیده تر کند.
معرفی ابزار Design Compiler
محیط ابزار Desgin Compiler

## Slide 3
1
کد Verilog , VHDLطرح مورد نظر
3
فایل script از دستورات ابزار Design Compiler
2
کتابخانه با فرمت .db
موارد مورد نیاز برای سنتز:
موارد مورد نیاز برای سنتز مدار

## Slide 4
برای به دست آوردن پارامترهای سخت افزاری یک مدار نیاز به سنتز آن مدار است.
Modelsim
Design compiler
1
2
3
Xilinx ISE-Quartus
برای سنتز یک مدار نیاز است تسلط نسبی به این نرم افزار ها به دست آید.
ابزار های مورد نیاز

## Slide 5
برای سنتز یک مدار، ابتدا مدار باید به یکی از زبان های سخت افزار (Verilog-VHDL) نوشته شود.
برای اطلاع از عملکرد صحیح مدار می توان مدار را در نرم افزار Modelsim شبیه سازی کرد.
سپس مدار در ابزار Synopsys Design Compiler سنتز شده و پارامترهای سخت افزاری مساحت، تاخیر و توان حاصل می شود.
طراحی مدار
شبیه سازی
سنتز
مراحل سنتز

## Slide 6
طراحی و سنتز یک جمع کننده 8 بیتی
FA
FA
FA
FA
B4
A4
B5
A5
B6
A6
B7
A7
C4
C5
C6
S4
S5
S6
S7
C7
8 bit Exact adder
FA
FA
FA
FA
B0
A0
B1
A1
B2
A2
B3
A3
C0
C1
C2
S0
S1
S2
S3
C3
Cin
مثال
مدار جمع کننده 8 بیتی

## Slide 7
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use work.Exact_Adder_Function.all;
entity behavioral is
Port ( F : in std_logic_vector (7 DOWNTO 0):="00000000";
G : in std_logic_vector (7 DOWNTO 0):="00000000";
Cin : in std_logic;
S : out std_logic_vector (8 DOWNTO 0):="000000000");
end behavioral;
architecture behavioral of behavioral is
begin
S <= Exact_Adder ( F , G ,Cin );
end behavioral;
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
package Exact_Adder_Function is
Function Exact_Adder ( A,B : std_logic_vector ; cin:std_logic) return std_logic_vector ;
end Exact_Adder_Function;
package body Exact_Adder_Function is
Function Exact_Adder ( A,B : std_logic_vector ;cin:std_logic)
return std_logic_vector is
--variable cout:bit;
variable cinn:std_logic:=cin;
variable carry:std_logic_vector (7 DOWNTO 0):="00000000";
variable sum:std_logic_vector (8 DOWNTO 0):="000000000";
begin
carry(0) := ( A(0) and B(0) ) or ( cinn and A(0) ) or ( cinn and B(0) );
carry(1) := ( A(1) and B(1) ) or ( carry(0) and A(1) ) or ( carry(0) and B(1) );
carry(2) := ( A(2) and B(2) ) or ( carry(1) and A(2) ) or ( carry(1) and B(2) );
carry(3) := ( A(3) and B(3) ) or ( carry(2) and A(3) ) or ( carry(2) and B(3) );
carry(4) := ( A(4) and B(4) ) or ( carry(3) and A(4) ) or ( carry(3) and B(4) );
carry(5) := ( A(5) and B(5) ) or ( carry(4) and A(5) ) or ( carry(4) and B(5) );
carry(6) := ( A(6) and B(6) ) or ( carry(5) and A(6) ) or ( carry(5) and B(6) );
carry(7) := ( A(7) and B(7) ) or ( carry(6) and A(7) ) or ( carry(6) and B(7) );
sum(0) := A(0) xor B(0) xor cinn;
sum(1) := A(1) xor B(1) xor carry(0);
sum(2) := A(2) xor B(2) xor carry(1);
sum(3) := A(3) xor B(3) xor carry(2);
sum(4) := A(4) xor B(4) xor carry(3);
sum(5) := A(5) xor B(5) xor carry(4);
sum(6) := A(6) xor B(6) xor carry(5);
sum(7) := A(7) xor B(7) xor carry(6);
sum(8) := carry(7);
return sum ;
end Exact_Adder;
end Exact_Adder_Function;

## Slide 8
پس از طراحی مدار جمع کننده می توان با استفاده از نرم افزار Modelsim از صحت عملکرد مدار مطلع شد.
پس از بررسی عملکرد مدار، سنتز مدار توسط ابزار Design Compiler صورت می گیرد.
شرح دستورات ورودی برای سنتز
برای راه اندازی DC به صورت گرافیکی دستور design_visionرا در ترمینال وارد می کنیم.
set search_path ". /home/icic/Desktop/adder/search"
set base_dir " /home/icic/Desktop/adder/search/synthesis"
set link_library {"/home/icic/Desktop/bit32/lib/tsmc_0.18u.db"}
set target_library {"/home/icic/Desktop/bit32/lib/tsmc_0.18u.db"}
set symbol_library {"/home/icic/Desktop/bit32/lib/tsmc18.sdb"}
سپس مسیر فایل مورد نظر برای طراحی و کتابخانه هایی که قرار است طرحمان از سلول های آن استفاده کند را تعیین می کنیم.
دستورات Design Compiler
Design_vision

## Slide 9
analyze -library WORK -format vhdl {/home/icic/Desktop/adder/source/Exact_Adder_Function.vhd
/home/icic/Desktop/adder/source/behavioral.vhdl}
elaborate Behavioral -architecture Behavioral -library work
set auto_wire_load_selection "true"
compile_ultra -no_autoungroup
write -hierarchy -format vhdl -output /home/icic/Desktop/adder/out/behavioral.vhdl
آنالیز کد مدار
سپس برای کامپایل اولیه و رفع خطاهای احتمالی از دستور analyze به ترتیب زیر استفاده میکنیم و مدار مورد نظر را کامپایل می کنیم.
فایل vhdl پس از سنتز را از ابزار Design compiler دریافت می کنیم.

## Slide 10
فایل Saif
بعد از مراحل سنتز باید فایل Saif که برای گزارش توان مدار نیاز است را از نرم افزار Modelsim دریافت کنیم.
دریافت فایل Saif
2
دریافت فایل Saif به صورت مستقیم از Modelsim
1
دریافت فایل VCD و تبدیل آن به Saif از Modelsim
vcd file file.vcd
vcd add –r /testbench_name/instance_name/*
در ترمینال icic تبدیل vcd بهsaif صورت می گیرد
vcd2saif –i file.vcd –o file.saif
1
Power add testbench/uut/*
Run all
Power report –all –bsaif name.saif
2

## Slide 11
read_saif -input full.saif -instance multiplier_tb/uut
report_timing > ./reports/timing_run1.txt
report_power > ./reports/power_run1.txt
report_area > ./reports/area_run1.txt
report_qor > ./reports/qor_run1.txt
report_transitive_fanout -clock_tree -nosplit > ./reports/clk_1_run1.txt
report_constraint -all_violators -significant_digits 2 > ./reports/violations_run1.txt
سپس فایل saif را در ابزار Design compiler فراخوانی کرده و گزارش های توان، مساحت و تاخیر مدار را دریافت می کنیم.
گزارش پارامترهای سخت افزاری